## Slide 2: Faisabilité des SfN en milieux aquatiques et humides
Comment croiser les approches socio-économiques et écologiques ?

## Slide 3: Déroulement de l’atelier
Timing : 11h-12h30
Présentation des 3 initiatives (1h)
  Projet ResSources du Néal – Armel Dausse (Forum des Marais Atlantiques) & Simon Dufour (Université Rennes 2)
  Projet Haies vives contre les inondations – Thomas Breinig (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze)
  Projet Ancoeur 2030 – Julien Voyé (Aqui’Brie)
Table-ronde : croiser les enjeux, quelles perspectives ? (25 min)
  Avec les 3 projets et les participant·es
Conclusion de l’atelier (5 min)
  Dans ma valise …

## Slide 4
Projet démonstrateur Life ARTISAN – ResSources du Néal

## Slide 5: Contexte
Territoire rural soumis à des assecs de plus en plus fréquents
Bassin versant du Néal
SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais

## Slide 6
Masse d’eau du Néal
  Suivi du débit depuis 1968 :
    Augmentation du nombre de jours passés en étiage (moy 10% du temps)
    Diminution significative des débits mensuels minimaux
  Taux de pression actuel à l’étiage : 400 % (dont plans d’eau : 200 %)
  Diagnostic : 60% des cours d’eau en état mauvais ou très mauvais pour débit
Notes: Pr

## Slide 7: Objectifs
Étudier la faisabilité technique, écologique et socio-économique de la restauration des milieux aquatiques en tête de bassin versant pour limiter les étiages sévères.
A travers l’expérimentation :
D’une démarche de dialogue en amont du programme d’actions
De la mise en œuvre de travaux de restauration de milieux aquatiques et associés sur des petits affluents en tête de bassin versant

## Slide 8: Démarche
Définition des secteurs prioritaires
Compréhension des usages et dialogue avec les usagers
Définition d’itinéraires technique - travaux
Usagers du territoire/
Co-construction du programme d’actions

## Slide 9: Démarche
SAFN visant à ralentir les écoulements et à maintenir l’eau dans le bassin-versant
Favoriser l’infiltration
Ralentir le transit vers le cours d’eau
Ralentir le débit des CE
Objectif
Zones d’infiltration (versants)
Zones d’exfiltration (zones humides)
Milieu récepteur (cours d’eau)
Compartiment
Désimperméabiliser les bourgs
Restaurer des haies stratégiques
Neutraliser/réguler le drainage
Restaurer les zones humides
Remonter le fil de l’eau
Remettre le cours d’eau en talweg
Reméandrer
Exemples d’actions
 Actions combinées bocage/zones humides/cours d’eau/zones urbaines
Actions de restauration visées :

## Slide 10
Identification des secteurs prioritaires
Phase de dialogue
Construction du programme d’action
Travaux de restauration
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Diagnostic avant travaux (socio – écologique, hydrologique et climatique)
Suivi après travaux (socio – écologique et hydrologique)
Évaluation
socio-économique
ARTISAN ResSources du Néal
FMA
UR2
CCSMM

## Slide 11: Croisement des regards
Analyse hydro-écologique - Définition des secteur prioritaires
Données d’analyse :
Diag parcelles en bord de cours d’eau
ZHP à risque d’altération et interceptées aux ZHE
Nature des ZH
Diag REH cours d’eau
Points assecs
Inventaire bocage 2009 + données bocage antiérosif
+ données statistiques basés sur SIG

## Slide 12: Croisement des regards
Diagnostic socio-territorial
Objectifs :
Connaitre les usages
Comprendre les perceptions des usagers et riverains
Le diagnostic est il partagé ?
Méthode :
Diagnostic Foncier
Entretien semi directif avec les usagers et riverains (agriculteurs, pêcheurs, habitants)
Phase de dialogue
=> Tester si cela change quelque chose de :
Prendre du temps
Avoir plus d’information
Comprendre comment les différents acteurs envisagent le problème
…

## Slide 13: Croisement des regards
Principaux enseignements :
Un contexte territorial peu favorable à l’émergence de dynamiques collectives
                faible attachement aux cours d’eau et zones humides
      contraintes, notamment réglementaire
Des changements climatiques bien perçus. Mais absence déclarée de problème d’accès à la ressource en eau => pas de diagnostic partagé
Un patchwork de positions envers l’idée de restauration

## Slide 14: Croisement des regards
2
1
6
10
9
8
7
5
4
3
Secteurs prioritaires et diagnostic territorial
Focaliser les efforts sur 2 affluents sans oublier les enjeux en tête de bassin versant

## Slide 15: Premiers projets de restauration
Cours d’eau du gymnase d’Irodouër
Réhausse et reméandrage du cours d’eau
Avant
Après

## Slide 16: Premiers projets de restauration
Site de l’ancienne station de lagunage
Restauration de la zone humide (1ha)
Remise en talweg du cours d’eau
Suppression de remblai
Juin/23
sept/23
Janv/24

## Slide 17
Travaux réalisés
Ancienne lagune STEP
  Juillet 2023 :
  Restauration de 1ha de zone humide par la suppression de l’ancienne lagune STEP et de remblais
  Remise en talweg de 80 m de cours d’eau
  Recharge en granulat sur 200 m de cours d’eau
Parcelles communales - Irodouër
Notes: secteurs où les fonctions des ZH sont possiblement altérées

## Slide 18: Opportunités de travaux
Remise en talweg : 950 m
Reméandrage et recharge : 300 m
Irodouër – Affluent Perron
Projet 2024
Projet 2025
10
9

## Slide 19: Difficultés / contraintes / adaptations
Éléments à retenir
Entrée collective remplacée par une entrée individuelle avec un relai par les élus
 place centrale des élus comme médiateurs
Considérer l’ensemble du cycle de l’eau (notamment la partie « urbaine ») afin de ne pas se concentrer sur un seul type d’acteur (ex. les exploitants agricoles)
L’approche de type « co-construction » collective n’est pas nécessairement la panacée
Le temps passé à arpenter le terrain pour discuter avec les riverains doit absolument être mieux reconnu

## Slide 20: Perspectives
Poursuite de l’effort d’animation
Individuelle
Auprès des propriétaires et usagers
Collective
Communication et actions de sensibilisation auprès des élus et des habitants
Démonstrative
Visites et animations autour des sites de restauration

## Slide 21: Merci de votre attention

## Slide 22: Faisabilité des SFN, comment croiser les approches socio-économiques et écologiques ? Les SFN en vallée de la Lèze, retour d’expérience du SMIVAL
Jean-Claude GIRAUD, Vice-président
Thomas BREINIG, Directeur

## Slide 23
La vallée de la Lèze
350 km2
Lèze : 70 km
≈500 km de cours d’eau
43 sous-bassins versants
Vallée à dominante rurale et périurbaine
Environ 25.000 habitants
30 communes et 5 EPCI FP
Source : massif du Plantaurel

## Slide 24
La vallée de la Lèze
Plusieurs objectifs complémentaires :
Favoriser la rétention amont
Améliorer la qualité
Restaurer des espaces de nature et les milieux aquatiques

## Slide 25
Stratégies d’adaptation au changement climatique
S’adapter, adapter le territoire
Anticiper les changements :
climat
énergie
biodiversité
démographie
urbanisation
agriculture
Améliorer la résilience face
aux inondations,
aux sécheresses,
à la perte de biodiversité

## Slide 26
Les SFN réalisés en vallée de la Lèze
Plantation de 30 km de haies
  Haies brise-crue
  Haies sur coteaux
Noue de décharge du Jacquart
Options secteur du Mongéa :
  Bassin de rétention
  Friche
  Haies
Bassin d’Enroux
Entretien différencié des cours d’eau

## Slide 27
Croiser les regards
Appréhender les enjeux sociaux, économiques, écologiques
Recueillir les perceptions Partager les points de vue
Assemblées, Comités, Commissions
Ateliers La Fresque de la Lèze

## Slide 28: Croiser les regards Objectiver les perceptions
Objectiver les constats
Etude diachronique de localisation des haies 1982 – 2006
300 km de haies (23% des linéaires) disparus en 30 ans
Documenter les épisodes pluvieux, localiser les secteurs sensibles Constats de terrain, cartographie, capitalisation des connaissances
Perte de fonctionnalités :
rétention d’eau en amont
interception des chemins de l’eau
protection contre érosion sol
qualité de l’eau

## Slide 29: Croiser les regards Concertations, co-constructions
Mener les concertations, expérimenter, généraliser, communiquer
Plans communaux d’hydraulique douce
Définir les cadres technique administratif financier foncier
Partenariats techniques et financiers Arbres et Paysages d’Autan, BioTech, Départements, Région, Agence de l’eau, FEDER, CDA, AAPPMA, ACA…

## Slide 30
Croiser les regards Plans communaux d’hydraulique douce

## Slide 31
Propriétaire
Exploitant
Exploitant
+ 1450 €
Propriétaire
+ 40,60 € /an sur 25 ans
Exploitant
+ 1450 €
Aides PAC
X
Propriétaire
+ 1450 €
Exploitant
+ 1450 €
Propriétaire
+ 255 €
- 450 €
- 900 €
- 300 €
Option 1 : convention
Option 2 : servitude
Option 3 : location
Option 4 : acquisition
Aides PAC
X
*Plantation
d’une haie de
3600 €
SMIVAL
- 2155 €
SMIVAL
SMIVAL
- 2766 €
loyer
SMIVAL
- 3800 €
achat
loyer
Aides PAC
Aides PAC
loyer
Protocole de maitrise foncière
2010
Exemple pour une haie moyenne de 300 m pour 10 m
*
*
Croiser les regards - Politique foncière

## Slide 32: Croiser les regards Des résultats et évaluations encourageants
Restauration ou nouvelle plantation
1 à 5 rangs de large
Haie basse, moyenne ou haute
Essences locales, fruitiers greffés
32 km de haies plantés (2008-2018)
53 000 plants, 330 k€
5 km de haies brise-crue
27 km obstacles au chemin de l’eau
La vallée
La disparition
Les revenantes
Résultats
Perspectives

## Slide 33: Croiser les regards Des résultats et évaluations encourageants
Hydologique HEC HMS
Grandes cultures Bocage
-40m3/s (-28%)
Hernel C. et al. 2010
Temps de transfert
allongé de 1h40 / 18h (9%)
Modélisation des haies
Hydraulique 2D Télémac
La vallée
La disparition
Les revenantes
Résultats
Perspectives

## Slide 34: Croiser les regards Des résultats et évaluations encourageants
Efficacité locale des aménagements
Points à consolider
Évaluation : Massabrac, orage du 8 juin 2015
2800 € de nettoyage
BREINIG et al., 2017
Colloque Géorisque
0 € de nettoyage

## Slide 35
Difficultés et contraintes
Ratios / ACB Analyses Coûts Bénéfices
Maîtrise du foncier
Acceptation locale des SFN Capacité de persuasion Arguments pour convaincre

## Slide 36
Perspectives
Programmes PPG, PAPI :
Milieux et zones humides
Annexes fluviales
Continuité écologique
Partenariats techniques et financiers Arbres et Paysages d’Autan, Haies ariégeoises, Bureaux d’études , Agence de l’eau, Région, Départements, FEDER, CDA, AAPPMA, ACA…
Recherche innovation : Projets européens multipartenariaux

## Slide 37: Merci de votre attention
www.smival.fr

## Slide 38: Merci de votre attention

## Slide 39: Ancoeur 2030
Enjeux croisés Eau, inondations et biodiversité

## Slide 40: Protéger la nappe phréatique
AQUI’ Brie c’est :
2 600 km²
3 départements
221 communes
930 000 habitants
Approvisionnement en eau potable
1M de franciliens
approvisionnés

## Slide 41
Les pompages
Les nitrates
Les phytos

## Slide 42
Cartographier la vulnérabilité de l’aquifère
Très forte vulnérabilité aux transferts
Faible vulnérabilité aux transferts
Vulnérabilité modérée aux transferts
Forte vulnérabilité aux transferts
Méthode BRGM
Les terres
sont drainées

## Slide 43
Pourquoi la nappe est concernée par le changement climatique
La recharge de la nappe
L’utilisation de l’eau de la nappe
Qualité de la nappe
Qualité de la ressource en eau
Augmentation des températures
Répartition et cumul des pluies
Baisse de la pluie disponible
Baisse des débits d’étiage = moins de dilution
Nouveaux besoins
Augmentation des besoins existants
Eau de surface de moins bonne qualité
Intensité des pluies = lessivage !
?????
Inondations

## Slide 44: Restaurer les fonctionnalités tampon du BV
Evolution du paysage agricole
1900
2000
…
Réintégrer l’agriculture dans une dynamique
paysagère en appliquant les concepts
de l’ingénierie écologique
Ingénierie écologique – Infrastructure verte –
Solution fondée sur la Nature (concept UICN 2018)

## Slide 45: Rampillon, site pré-ARTISAN
Une zone tampon déjà existante !
355ha en Brie, agriculture conventionnelle, drainée
Interception des écoulements de drainage
Suivi scientifique
Aerial Sight of the watershed
Les vaux
Houses
Village
Buried ditch
Sinkhole Stream
Arterial Ditch

## Slide 46: Une zone instrumentée
Haute fréquence (Q, R, ET, SM, NO3)
Echantillons pondérés par les volumes tous les 15 jours (pesticides)
Sortie ZTHA
Débit
Nitrate
Echantillons composites
ZTHA:
Surface = 0.56 ha
(Ratio: 0.15%)
Volume = 2500 m3
Eddy tower
Entrée ZTHA
Pluviomètre
Débit
Nitrate
Echantillons composites
Ru des Gouffres
5700m² soit 0,15% ou 7m3
Issu d’un compromis en 2008

## Slide 47: Abattement…
Les nitrates
Apport fertilisation : 170kgN/ha/an (20% de perte)
NITRATES : Flux moy. = 452.6 t/an = 28.8 unités de N/ha/an / C_moy.= 58.7 mg/L
Abattement moyen de 12% : Dépend du temps de séjour et de la température

## Slide 48: Abattement…
Les produits phyto

## Slide 49: Support de biodiversité
Chaque site développe sa propre trajectoire écologique et donc sa propre biodiversité.
Cependant 1ha de zone tampon restaurée représente une présence de plus de 80% des espèces locales

## Slide 50: Créer un projet de territoire
Diagnostic hydrogéologique
Diagnostic biodiversité
Concertation
Solutions
Mobiliser des connaissances …
… pour discuter et éclairer la prise de décision

## Slide 51: Une démarche participative
3 étapes qui se complètent
Partager la diversité des perceptions du territoire pour mieux comprendre ses enjeux
Imaginer des scénarios réalistes d’évolution du territoire en intégrant les zones tampons
Faire émerger les leviers et les freins à la mise en œuvre d’actions en lien avec les scénarios
3 méthodes
Cartes à jouer
Simulateur paramétré localement
Jeu de rôle

## Slide 52: Difficultés
Rien n’est jamais acquis
Quel foncier pour mener ces actions…
Jusqu’à quel point on peut modifier les pratiques agricoles ?
Est-ce qu’on a la main sur la trajectoire du territoire ?
On marche beaucoup à l’opportunité !
Quel temps et quel débouché pour la concertation ?

## Slide 53
Le Buisson aux lièvres
Enjeux pollutions agricoles, urbaines et industrielles
Etang non fonctionnel, restauration de zones humides
Enjeu d’expansion des crues

## Slide 54
Val d’Ancoeur
Enjeux inondations
Rus non fonctionnels, restauration de zones humides
Continuité latérale, reméandrage

## Slide 55: Merci de votre attention

## Slide 56: Table-ronde

## Slide 57
  Consignes :
    Ecrire un mot, une phrase, une image
Aujourd’hui, je repars avec :
Dans ma valise

## Slide 58: Merci de votre attention